## Slide 1
陳培殷老師
國立成功大學 資訊工程系
LAB - 08
Notes: 題目有點太少

## Slide 2
Moore machine:輸出由當前的state決定
Mealy machine: 輸出由當前的state和input訊號決定
完成一個Moore machine
  其 I/O 與 state 變化如右表
  變動頻率為1Hz
  Reset為0時，State初始化為S0 (非同步)
Lab I -- Moore machine (1/2)
目前狀態 (current-state) | 下一個狀態 (next-state) |  | 七段顯示器輸出 (output)
 | In=0 | In=1 | 
S0 | S1 | S3 | 0
S1 | S2 | S5 | 1
S2 | S3 | S0 | 2
S3 | S4 | S1 | 3
S4 | S5 | S2 | 4
S5 | S0 | S4 | 5

## Slide 3: Lab I -- Moore machine (2/2)
請將輸出的數值顯示於七段顯示器
系統架構圖請參考下方
  Input: clock(CLOCK_50)、reset(SW0)、In(SW1)
  Output: out(7 bits，HEX06~HEX00)
請畫出Finite State Machine並說明其運作過程

## Slide 4: Lab - Hint(1/2)
Frequency Divider (sequential circuit)
  將clock頻率從50MHz降為1Hz
Moore machine (sequential circuit)
Seven Display (combinational circuit)
  將output數值轉為七段顯示器控制訊號

## Slide 5: Lab – Hint(2/2)
除頻器範例：
  每0.5秒改變一次訊號(div_clk)
低位準同步reset

## Slide 6
Notice
請勿命名中文或數字開頭的資料夾
Device family 請確認與 FPGA Chip 符合 (5CEFA4F23C7)
Top module name & Project name 需要一致
在組合電路中，case、if…else…若沒有寫滿，合成後會產生latch